## Slide 1
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ОАО «РЖД» • АДАПТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
ОТР для молодёжи: технология работы и технологическое лидерство ОАО «РЖД»
Студенты 5-го курса транспортных вузов • 4 академических часа
1
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»

## Slide 2
Программа сессии
2
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Открытие. Регламент и правила работы
• Блок 0. РЖД: масштаб и технологическое лидерство
• Блок 1. Инфраструктурный комплекс
• Блок 2. Тяговый и нетяговый подвижной состав
• Блок 3. Управление перевозками и движением
• Блок 4. Взгляд за горизонт: РЖД — 2050
• Викторина «Своя игра» (3 раунда, 45 минут)
• Закрытие. Старт карьеры в ОАО «РЖД»

## Slide 3
Архитектура программы
3
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
– Путь, искусственные сооружения, путевые машины, электроснабжение, ЖАТ
• ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
– Тяга: локомотивы, серии, технология вождения • Вагоны и парк
• УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ
– Станции, график движения, вагонопотоки, планирование, показатели
• ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ
– Образ будущего ОАО «РЖД» до 2050 года

## Slide 4
БЛОК 0
РЖД: масштаб и технологическое лидерство
Цифры, которые впечатляют любого инженера
4
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»

## Slide 5
Холдинг «РЖД»: место в мире
5
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• 2-е место в мире по грузообороту (после Китая)
• 1-е место в мире по грузонапряжённости
• 1-е место по безопасности движения
• 1-е место по точности движения пассажирских поездов
• 1-е место по энергоэффективности грузовых перевозок
• 1-е место по защите окружающей среды
• 44,8% грузооборота и 27,1% пассажирооборота России — на инфраструктуре РЖД

## Slide 6
Масштаб сети
6
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• 85,5 тыс. км — эксплуатационная длина железных дорог
• 44,3 тыс. км — электрифицированные линии (более половины сети)
• 12 058 локомотивов — в парке ОАО «РЖД» (+2 638 в компаниях холдинга)
• 159,3 тыс. грузовых вагонов и 16,98 тыс. пассажирских вагонов
• 3 075,3 млрд ткм — грузооборот в 2025 году
• 1 115,8 млн тонн — погружено в 2025 году
• 1 311,1 млн пассажиров перевезено в 2025 году

## Slide 7
Результаты 2025 года (по данным годового отчёта и ИЗП)
7
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
494,5 км/сут
Скорость доставки груженых отправок (+21,9% к 2024 г.)
97,9%
Грузов доставлено точно в срок
399
Новых локомотивов закуплено (все российские)
253,7 млрд ₽
Инвестиции в обновление подвижного состава
37,9 тыс.
Поездов массой 7,1 тыс. тонн проведено
88,8 тыс.
Поездок по технологии «виртуальная сцепка»

## Slide 8
БЛОК 1
Инфраструктурный комплекс
Путь • Искусственные сооружения • Путевые машины • Электроснабжение • ЖАТ
8
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»

## Slide 9
Проектирование и трассировка
9
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Трассировка — выбор положения линии на местности
• Ключевое ограничение — продольный уклон
– Максимально допустимый уклон на сети РФ — до 12 тысячных (12 м на км)
– Поэтому линия «петляет» между высотами — серпантины БАМа и Транссиба
• Баланс: длина обхода против уклона
– Инженеры-строители и проектировщики решают эту оптимизационную задачу

## Slide 10
Габариты — размеры имеют значение
10
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Три габарита: приближения строений, подвижного состава, погрузки
– Между поездом и сооружениями всегда остаётся гарантированный зазор
• Ширина колеи 1520 мм — российский стандарт (Россия, СНГ, Монголия, Финляндия)
– 1435 мм — европейская стандартная колея (Китай, США, Европа)
– 1668 мм — иберийская колея (Испания, Португалия)
– Более широкая колея — больше устойчивость и грузоподъёмность вагонов

## Slide 11
Верхнее строение пути: рельсы
11
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Рельс: головка • шейка • подошва
– Задачи рельса: направлять колёса, воспринимать давление, передавать его на шпалы
– Пропускать тяговый ток (рельсы — обратный провод)
• Требования: прочность, твёрдость, вязкость, упругость, гладкость, жёсткость
• Бесстыковой путь — сварные длинные плети без стыков
– Убирает стыки — слабое место пути — и позволяет ездить быстрее и плавнее
– Основа технологии высокоскоростного движения

## Slide 12
Искусственные сооружения
12
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Мост • Виадук • Эстакада • Путепровод
• Тоннель • Галерея • Подпорная стенка • Водопропускные трубы
– Тоннели в горах зачастую дешевле глубоких выемок и длинных обходов
– Галереи защищают путь от камнепадов и селевых потоков
• Цифровые модели: 162 тоннеля и 22 моста оцифрованы
– Обследование объектов — в 3 раза быстрее за счёт цифровизации и БПЛА

## Slide 13
Путевые машины — техника для пути
13
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• УК-25 — укладочный кран: перекладка рельсошпальной решётки
• ЩОМ — щебнеочистительная машина: очистка балласта
• ВПР — выправочно-подбивочно-рихтовочная машина: выравнивание пути
• РШП — рельсошлифовальный поезд: профилировка рельсов
• ПРСМ — передвижная рельсосварочная машина: сварка бесстыковых плетей
• ВПО-С — уплотнение и отделка балластной призмы
• Парк снегоуборочной техники — защита пути зимой

## Slide 14
Инфраструктура: итоги 2025 года
14
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
4 249 км
Пути оздоровлено
164,5 км
Новых линий построено
274 км
Контактной сети модернизировано
~190 млрд ₽
Инвестиции в путевой комплекс
2,7 млрд ₽
Обновление ЖАТ и двусторонняя автоблокировка
13,5 млрд ₽
Инвестиции в электроснабжение

## Slide 15
Электроснабжение
15
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Постоянный ток — 3000 В
• Переменный ток — 25 000 В
– Тяговая подстанция → контактная сеть → токоприёмник → локомотив
– Контактный провод — специальное профилированное сечение, чтобы токоприёмник не сходил
• Переменный ток позволяет передавать большую мощность

## Slide 16
Железнодорожная автоматика и телемеханика (ЖАТ)
16
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• На перегоне — автоблокировка: интервальное регулирование
– Блок-участок позади поезда автоматически закрыт
• На станции — электрическая централизация (ЭЦ): управление стрелками и сигналами
• Светофоры — «язык» железной дороги
– Красный — стой; жёлтый — разрешено с готовностью остановиться; зелёный — путь свободен
– 2025: 2,7 млрд ₽ на обновление ЖАТ и внедрение двусторонней автоблокировки

## Slide 17
БЛОК 2
Тяговый и нетяговый подвижной состав
Локомотивы • Вагоны • Локомотивное хозяйство
17
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»

## Slide 18
Классификация локомотивов
18
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• По роду службы: грузовые, пассажирские, универсальные, маневровые, промышленные
• По виду тяги:
– Автономные (тепловозы — дизель + электропередача)
– Неавтономные (электровозы — питание от контактной сети)
– Комбинированные
• Парк ОАО «РЖД»: 12 058 локомотивов

## Slide 19
Расшифровка серий локомотивов
19
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• 2ТЭ10 — грузовой тепловоз, 2 секции, модель 10
• ТЭП70 — пассажирский тепловоз
• ВЛ80 — грузовой электровоз переменного тока («Владимир Ленин»)
• ЭП1 — пассажирский электровоз переменного тока
• 2ЭС5К «Ермак» — грузовой электровоз переменного тока, 2 секции
• 3ЭС8 «Малахит» — грузовой электровоз постоянного тока с асинхронным двигателем
• ТЭМ18 — маневровый тепловоз; 2ЭС4К «Дончак» — грузовой электровоз постоянного тока

## Slide 20
Технология вождения поездов
20
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Один локомотив в голове
• Кратная тяга — несколько локомотивов в голове
• Подталкивающий локомотив в хвосте
• Система многих единиц (СМЕ)
• Сдвоенный поезд с распределённой тягой
• Тяжеловесное движение: поезда до 7,1 тыс. тонн (Восточный полигон)
– 2025: 37,9 тыс. поездов массой 7,1 тыс. т (+20,2%)

## Slide 21
«Виртуальная сцепка» — технология будущего уже сегодня
21
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Два и более поездов следуют вплотную как единая система
• Увеличение пропускной способности — до 15 дополнительных пар поездов в сутки
• Повышение безопасности движения
• Оптимизация труда локомотивных бригад
• Рост участковой скорости
• 2025: 88,8 тыс. поездок (+17,1% к 2024 г.)

## Slide 22
Нетяговый подвижной состав: вагоны
22
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Типы грузовых вагонов: полувагоны, цистерны, платформы, фитинговые платформы, крытые, зерновозы
– Полувагон — основной тип парка (уголь)
• Парк операторов РФ — около 1,41 млн грузовых вагонов
– В парке ОАО «РЖД» — 159,3 тыс. грузовых вагонов
• Пассажирских вагонов — 16,98 тыс.
• Специальные поезда: путеизмеритель, дефектоскоп, восстановительные, пожарные
– «Интеллектуальный осмотр вагонов» — компьютерное зрение в контроле

## Slide 23
Локомотивное хозяйство: депо и ремонт
23
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Депо: электровозные, тепловозные, моторвагонные, смешанные
• Ремонт по пробегам:
– ТР-1 — 25–50 тыс. км
– ТР-2 — 180–200 тыс. км; ТР-3 — 360–600 тыс. км
– Средний (СР) и капитальный (КР) — 1 800 и 5 400 тыс. км
• Плечи обслуживания: локомотивные бригады сменяются, как экипажи в авиации
– Здесь начинается практика молодых специалистов-тяговиков

## Slide 24
БЛОК 3
Управление перевозками и движением
Станции • График движения • Вагонопотоки • Планирование • Показатели
24
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»

## Slide 25
Раздельные пункты и станции
25
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Перегон — участок между раздельными пунктами
– Раздельные пункты без путевого развития: разъезды, обгонные пункты
– С раздельным развитием: станции
• Типы станций: промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские, грузовые
• Сортировочная станция — «фабрика» расформирования составов
– Сортировочная горка: вагоны спускаются по отцепам на пути по назначениям

## Slide 26
График движения поездов (ГДП)
26
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Поездной распорядок всей сети — нитки движения каждого поезда
– Увязывает работу локомотивов, бригад и станций
• Гарантированный интервал: автоблокировка закрывает блок-участок позади поезда
– Почему поезда не сталкиваются, даже если впереди идущий встал?
– Потому что сигнал за ним — красный, интервал гарантирован системой
• Баланс пропускной способности и скорости движения

## Slide 27
Организация вагонопотоков
27
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• План формирования поездов — из вагонов каких назначений формируются составы
– Гружёные вагоны объединяются в группы попутного следования
– На сортировочных станциях составы переформировываются, вагоны добавляются
• Движенцы сравнивают:
– Экономию от проследования станции без переработки
– Затраты на накопление состава
– Меньшая величина определяет маршрут

## Slide 28
Уровни оперативного планирования
28
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• ДС — линейный уровень (станция)
• Д — дорожный уровень (железная дорога)
• П — полигонный уровень
• ЦД — сетевой уровень (Центральная дирекция управления движением)
• Текущее планирование: трёхчасовые периоды, прогноз на 6 часов
• Сменно-суточное планирование: 12-часовые периоды

## Slide 29
Качественные показатели работы
29
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Оборот вагона — время полного цикла от погрузки до погрузки
• Участковая и техническая скорость
• Рейс вагона, среднесуточный пробег
• Производительность вагона и локомотива
• Коэффициент порожнего пробега
– 2025: 193 тыс. порожних вагонов исключено из процесса; скорость доставки — 494,5 км/сут

## Slide 30
БЛОК 4
Взгляд за горизонт: РЖД — 2050
Форсайт научно-технологического развития холдинга «РЖД»
30
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»

## Slide 31
Три горизонта технологического развития
31
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• ДО 2030 — Автоматизированное управление перевозочным процессом
– ВСМ, мультимодальные транспортно-логистические хабы, BIM-технологии
• 2031–2040 — Единое цифровое транспортное пространство: платформенная интеграция
– Высокоскоростной подвижной состав >320 км/ч, автономное управление
• 2041–2050 — Цифровой двойник перевозочного процесса
– Новые транспортные системы (маглев), цифровые двойники подвижного состава

## Slide 32
Будущее управления перевозочным процессом
32
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• От реагирования — к предвидению: мониторинг и прогнозирование событий
– Цифровой двойник перевозочного процесса к 2050 году
• Беспилотное ведение поездов, «безлюдные» технологии
– Снижение человеческого фактора
• Уже сегодня: беспилотные электропоезда на МЦК — уровень УА4 (без машиниста)
– «Ласточки» с компьютерным зрением
– Сильный искусственный интеллект, квантовые коммуникации (7 858 км сети)

## Slide 33
Будущее подвижного состава
33
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Высокоскоростные поезда >320 км/ч
– Первый российский ВСМ-поезд для линии Москва — Санкт-Петербург
– 8 вагонов, 452 пассажира, схема «8+8», 4 класса обслуживания
– Разработка: >500 инженеров, 150 российских компаний, завод «Уральские локомотивы»
• Альтернативные источники энергии: водород, аккумуляторы, гибриды
• Интеллектуальные системы мониторинга ресурса и цифровые двойники
• Аддитивное производство — 3D-печать запчастей прямо в депо
• Тяжеловесный подвижной состав с нагрузкой на ось выше 27 тонн

## Slide 34
Будущее инфраструктурного комплекса
34
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Безбалластный путь и новые материалы: композиты, керамика, «умные» материалы с самовосстановлением
• «Умные» энергетические сети, частично генерирующие энергию, беспроводная передача энергии
• Мониторинг всех объектов в реальном времени
• Роботизированные системы обслуживания и ремонта (ТОиР)
• BIM-технологии проектирования и обязательные цифровые двойники
• Перспектива: магнитолевитационные и вакуумно-левитационные транспортные системы

## Slide 35
ФИНАЛ СЕССИИ
Своя игра
3 раунда • 4 категории • 45 минут
35
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»

## Slide 36
Правила викторины
36
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»
• Раунд 1 — «Инфраструктурный комплекс»
• Раунд 2 — «Управление перевозками»
• Раунд 3 — «Локомотивное хозяйство и подвижной состав» + категория «Разная»
• Командный формат: ответы на бланках после сигнала ведущего
• Стоимость вопросов: 10 / 20 / 30 баллов
• Промежуточные результаты после 2-го раунда
• Побеждает команда с наибольшей суммой баллов

## Slide 37
НАШ КОД. МЫ — ЛЮДИ ДЕЛА
Старт карьеры в ОАО «РЖД»
Наставничество и поддержка на первом месте работы
Корпоративное обучение и программы развития
Чемпионат профессионалов РЖД и конкурсы мастерства
Программы для молодых специалистов и социальные гарантии
37
ОТР для молодёжи • ОАО «РЖД»